## Slide 1
1.2 半导体二极管
1.3 晶体三极管
1.4 场效应管
1.1 半导体基础知识
第1章 常用半导体器件

## Slide 2
1.2.1 二极管的结构
二极管的组成
  将PN结封装，引出两个电极，就构成了二极管。

## Slide 3
正极引线
触丝
N型锗
支架
外壳
负极引线
点接触型二极管
1.2.1 二极管的结构
PN结
PN结的结面积小，不能通过较大的电流，但其结电容较小，工作频率高，因此适用于高频电路和小功率的整流电路。
结构
特点

## Slide 4
面接触型二极管
结构
正极
负极
底座
金锑合金
PN结
特点
1.2.1 二极管的结构
PN结的结面积大，能够通过较大的电流，但其结电容大，因此只能在较低的频率下工作，一般仅用于整流电路。

## Slide 5
平面二极管
正极引线
二氧化硅保护层
负极引线
P型区
N型硅
PN结
结构
特点
1.2.1 二极管的结构
PN结结面积大的可用于大功率整流，结面积小的可作为脉冲数字电路中的开关管。

## Slide 6
符号
正极
负极
D
1.2.1 二极管的结构

## Slide 7
0
0.4
0.8
iD / mA
uD / V
硅管的伏安特性
1.2.2 二极管的伏安特性
反向特性
死区
IS
正向特性
UBR
Uon
iD=f（uD）
iD
+ uD –
D
死区电压
（开启电压） Uon
正向导通电压
Si 管：0.5V左右
Si 管：0.6V~0.8V
iD / μA

## Slide 8
iD / mA
uD/ V
0.4
0.8
锗管的伏安特性
反向特性
0
正向特性
iD / μA
iD=f（uD）
iD
+ uD –
D
Uon
Ge管：0.1V左右
正向导通电压
Ge管：0.2V~0.3V
1.2.2 二极管的伏安特性

## Slide 9
二极管方程
iD=Is(e / –1 )
uD
UT
UT：温度的电压当量。常温下，即T=300K（270C）时，UT=26mV。
在正向段：当uD>>UT时， iD=Ise /
uD
UT
在反向段：当| uD |>> UT时，iD= –IS
1.2.2 二极管的伏安特性
0
iD / mA
uD / V
iD / μA

## Slide 10
1.2.2 二极管的伏安特性
伏安特性受温度的影响
  T ↑→在电流不变情况下管压降↓
  →反向饱和电流IS↑，U(BR) ↓
  T ↑→正向特性左移，反向特性下移
0
iD / mA
uD / V
iD / μA
80 ℃
20 ℃

## Slide 11
1.2.3 二极管的主要参数
一.最大正向电流 IF：二极管长期运行时允许通过的最大电流。
器件的参数是其各方面性能的定量描述，它是设计、分析电路，选择器件的主要依据。各种器件的参数可由手册查得。
注意
二极管的正向平均电流不得超过此值，否则可能使管子过热而烧坏。
0
0.4
0.8
iD / mA
uD / V
iD / μA

## Slide 12
1.2.3 二极管的主要参数
二. 最高反向工作电压 UR：二极管工作时允许外加 的最大反向电压。
注意
二极管的反向电压不得超过此值，否则二极管可能被击穿。
0
0.4
0.8
iD / mA
uD / V
iD / μA

## Slide 13
三. 反向电流 IR：二极管未击穿时的反向电流。它愈小，二极管的单向导电性愈好。由于反向电流是由少数载流子形成的，所以其受温度的影响很大。
1.2.3 二极管的主要参数
0
0.4
0.8
iD / mA
uD / V
iD / μA
Notes: 在

## Slide 14
四. 最高工作频率 fM：二极管工作的上限频率。 fM的值主要取决于PN结结电容的大小，结电容愈大，则fM愈低。
二极管的应用范围很广,它可用与整流、检波、函数发生器、波形整形、元件保护（限幅、钳位、隔离）以及在数字电路中作为开关元件。
1.2.3 二极管的主要参数
0
0.4
0.8
iD / mA
uD / V
iD / μA

## Slide 15
【例1】 下图中，已知VA=5V， VB=3V， DA 、DB为理想二极管，求输出端Y的电位，并说明每个二极管的作用。
解： DA优先导通，则
VY=5V
DA导通后，DB因反偏而截止，起隔离作用，DA起钳位作用，将Y端的电位钳制在5V。
DA
–12V
Y
5V
3V
DB
R
A
B
应用

## Slide 16
【例2】下图是二极管限幅电路，D为理想二极管， E= 3V ，ui = 6 sin t （V），试画出 uo及uD的波形 。

2
ui3V时，D截止，uo=ui，uD = uo–3
ui>3V时，D导通，uo=3，uD=0
ui / V
 t
6
3
0

2
解：
 t
3
0
–6
uo / V
D
E
3V
R
ui
uo
uR
uD
 t
0
–9
uD / V
–3
应用

## Slide 17
【例3（习题1.4）】二极管导通电压UD=0.7V，常温下UT≈26mV，电容C对交流信号可视为短路，ui是正弦波，有效值是10mV，试问二极管中流过的交流电流有效值为多少？
D
2V
R
500Ω
ui
C
+
-
iD
二极管的直流电流
ID=(2-UD)/R=2.6mA
解：
iD=Is(e / –1 )
uD
UT
rd≈UT/ID
二极管的应用
rd≈UT/ID=26mV/2.6mA=10Ω
Id＝Ui/rd≈ 10/10 =1mA

## Slide 18
1.2.4二极管的微变等效电路
二极管外加直流正向电压，有电流，反映在其伏安特性曲线上的点为Q（Q点称为静态工作点）。
iD
uD
0
ID
UD
Q
若在Q点基础上外加微小的变化量，则可用以Q点为切点的直线来近似微小变化时的曲线，即可将二极管等效成一个线性器件，用动态电阻rd来表示，且rd=uD/ iD
uD
iD
rd
iD
uD
≈UT/ID

## Slide 19
IZ/mA
UZ/V
0
正向特性
反向击穿区
UZ
IZmin
IZmax
伏安特性
DZ
正极
负极
符号
1.2.5 稳压二极管

## Slide 20
一.稳定电压UZ：在规定电流下稳压管的反向击穿电压。由于工艺的原因，即使同一型号的管子，其UZ也不完全一样，具有一定的分散性。
二. 稳定电流 IZ：保证管子进入反向击穿区的电流。若电流低于IZ，则管子的稳压性不佳，内阻较大，甚至根本不稳压，故一般将IZ记作IZmin。只要不超过管子的额定功率，电流愈大，稳压效果愈好。
IZ
UZ
主要参数
IZ/mA
UZ/V
0
UZ
IZmin
IZmax
1.2.5 稳压二极管

## Slide 21
IZ
UZ
主要参数
IZ/mA
UZ/V
0
UZ
IZmin
IZmax
1.2.5 稳压二极管
三.最大允许耗散功率PZM：
PZM=UZIZmax
通过上式可求出Izmax。稳压管的功耗超过PZM时，会因结温升过高而烧坏。
四. 动态电阻 rZ：rZ=
 IZ
UZ
由上式可看出，rZ愈小，管子的稳压性能愈好。
五.电压温度系数 ：
=
UZ
 T

## Slide 22
稳压管构成的稳压电路
R为限流电阻，
限制电流，保证稳压管能够正常工作
Ui
R
＋
-
＋
-
DZ
RL
＋
-
UO
I
IL
IZ
UZ
1.2.5 稳压二极管
必须

## Slide 23
1.2.5 稳压二极管
例：如图所示电路中，稳压管的稳压值为6.0V，R=100Ω，计算当RL=620Ω的IR、IDZ、IL值；当RL变为120Ω时，UO为多少？
解：
当RL =120 Ω时，稳压管不工作在稳压区
判断稳压管状态

## Slide 24: 其它类型二极管
发光二级管
  可见光（红、黄、绿、蓝）二极管、不可见光（红外）二极管、激光二极管
  工作条件：正向偏置，工作电流 mA级，导通电压 1-2 V
光电二极管
  远红外接收管，是将光能与电能相互转换起的器件。

## Slide 25
作业
1.3
1.5
1.6

## Slide 26
1.2 半导体二极管
1.3 晶体三极管
1.4 场效应管
1.1 半导体基础知识
第1章 常用半导体器件

## Slide 27
  外观
1.3.1 晶体管的结构及类型
Notes: 为什么有的有孔

## Slide 28
1.3.1 晶体管的结构及类型
  分类
按结构划分
NPN型
PNP型
按材料划分
硅管
锗管
按功率划分
大功率管
小功率管
按频率划分
高频管
低频管

## Slide 29
  NPN 型晶体管
集电区
集电结
基区
发射结
发射区
集电极C
基极B
发射极E
N
N
P
  符号
E
C
B
T
  结构
1.3.1 晶体管的结构及类型

## Slide 30
集电区
集电结
基区
发射结
发射区
集电极C
发射极E
基极B
N
N
P
P
N
  PNP型晶体管
C
B
E
T
  结构
  符号
1.3.1 晶体管的结构及类型

## Slide 31
NPN管共发射极接法
1.3.2 晶体管的电流放大作用
  电流放大的概念
VCC
RC
IC
C
E
B
公共端
VBB
RB
IB
IE
发射结正偏，集电结反偏
调节RB，观察IB、IC及IE的变化。
结论
（1）IB+IC=IE
（2）IC、IE比IB大得多。
（3）IB很小的变化可因起IC很大的变化，即IC受IB控制—这就是三极管的电流控制作用。
—此结果符合KCL

IC =
IB

ΔIC =
ΔIB

## Slide 32
发射区向基区
扩散电子
IE
IB
电子在基区
扩散与复合
集电区收集电子
电子流向电源正极形成 IC
IC
N
P
N
电源负极向发射
区补充电子形成
发射极电流IE
VBB正极拉走电
子，补充被复
合的空穴，形
成 IB
VCC
RC
VBB
RB
1.3.2 晶体管的电流放大作用

## Slide 33
晶体管具有电流控制作用的外部条件 :
（1）发射结正向偏置；
（2）集电结反向偏置。
对于NPN型晶体管应满足:
UBE > 0
UBC < 0
即 VC > VB > VE
对于PNP型晶体管应满足:
UBE < 0
UBC >0
即 VC < VB < VE
E
C
B
T
C
B
E
T
1.3.2 晶体管的电流放大作用

## Slide 34
  一、晶体管的输入特性
iB = f (uBE )
uC E = 常数
1.3.3 晶体管的共射特性曲线
死区电压
uBE/V
iB/A
0
uCE = 0
uCE ≥ 1V
uCE=0时：
+
-
VBB
B
C
E
iB
uCE增大，在相同的uBE下，iB减小，曲线右移，但uCE大于一定值后，曲线几乎重合。
三极管输入特性有一段死区。在正常工作下，NPN型硅管uBE=0.6~0.8V；PNP型锗管uBE= 0.2~ 0.3V。

## Slide 35
  二、晶体管的输出特性
IB = 常数
iC = f (uCE )
放
大
区
截止区
饱和区
iC / mA
uCE /V
0
0
20µA
40 µA
60 µA
80 µA
IC
IB
饱和区:发射结、集电结均正向偏置。
截止区:发射结、集电结均反向偏置。
放大区:发射结正向偏置；集电结反向偏置。
1.3.3 晶体管的共射特性曲线

## Slide 36: 1.3.4三极管的主要参数
  一、直流参数
  二、交流参数
共射直流电流放大系数
 =
IC
IB
极间反向电流
  ICBO、 ICEO
 =
 IC
 IB
UCE=常数
共射交流电流放大系数
特征频率fT:
使电流放大系数的值下降到1的信号频率

## Slide 37
1. 集电极最大允许电流 ICM
2. 集—射极反向击穿电压
U(BR)CEO
3. 集电极最大允许耗散功率
PCM =UCEIC
  三、极限参数
0
IB= 0 µA
20µA
40 µA
60 µA
80 µA
由三极管的极限参数确定安全工作区
安
全
工
作
区
过
损
耗
区
PCM曲线
iC / mA
uCE /V
ICEO
ICM
U(BR)CEO
1.3.4三极管的主要参数

## Slide 38: 1.3.5 温度对晶体管特性的影响
  温度对输入特性的影响 温度对输出输出特性的影响

## Slide 39
作业
1.9
1.10