## Slide 1: 四、编码器
功能：对应输入的每一个状态，输出一个编码。
二进制编码器
二—十进制编码器
优先编码器
编码器

## Slide 2: 1、二进制编码器
定义：用n位二进制代码对2n个信号进行编码的电路
叫做二进制编码器
示意框图：
二进制
编码器
Y0
Y1
Yn–1
I0
I2n–1
输入2n
个信号
输出n位二
进制代码
I1
特点：任意一时刻只能对一个信号进行编码，即只
允许一个信号为有效电平（低电平或高电
平），而其余信号为无效电平。

## Slide 3: 【例】
设计8—3线二进制编码器
8个输入信号分别用I0~I7表示，且高电平有效；
输出的三位二进制代码分别用Y0、Y1、Y2表示。
简化编码表
Y2 = I4 + I5 + I6 + I7
Y1 = I2 + I3+ I6 + I7
Y0 = I1 + I3 + I5 + I7
=I4 I5 I6 I7
=I2 I3 I6 I7
=I1 I3 I5 I7
输入
输 出
I0=1
Y2
Y1
Y0
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 1 1
1 1 0
1 0 1
I1=1
I2=1
I3=1
I4=1
I5=1
I7=1
I6=1
A
1
A
0
A
2
Y2
Y1
Y0
Y2
I7
I6
I5
I4
I3
I2
I1
I0
1
1
1
1
1
1
1
1
&
&
&

## Slide 4: 2、二—十进制编码器
输入
输 出
I0=1
I1=1
I2=1
I3=1
I4=1
I5=1
I6=1
I7=1
Y2
Y1
Y0
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 1 1
0 1 1 0
0 1 0 1
Y3
I8=1
I9=1
1 0 0 0
1 0 0 1
Y2 = I4 + I5 + I6 + I7
Y1 = I2 + I3+ I6 + I7
Y0 = I1 + I3 + I5 + I7+I9
Y3 = I8 + I9
R
+VCC
Y2
Y1
Y0
I7
I6
I5
I4
I3
I2
I1
I0
I8
I9
>1
Y3
>1
>1
>1
Notes: 如果输入多于一个？比如 I3 和 I4 都有输入？

## Slide 5: 3、优先编码器
1.定义：可以对同时输入的多个信号中具有优
先权的信号进行编码的编码器。优先
级别是由编码者事先规定好的。
2.特点：任意一时刻可以允许多个输入信号同
时有效。

## Slide 6: 【例】
设计一个三位二进制优先编码器。优先级别为I7 I0
输 入
I7 I6 I5 I4 I3 I2 I1 I0
输 出
Y2 Y1 Y0
       1 1 1
0 1       1 1 0
0 0 1      1 0 1
0 0 0 1     1 0 0
0 0 0 0 1    0 1 1
0 0 0 0 0 1   0 1 0
0 0 0 0 0 0 1  0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
输出信号最简表达式：（略）
逻辑图：（略）
Notes: Y2表达式

## Slide 7: 集成优先编码器——74148（8线-3线）
(1)输入、输出均以低电平作为有效信号。
(2)ST—使能输入
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
YS
X
1
0
X
X
X
X
X
X
X
I0
1
1
1
1
X
X
X
X
X
X
X
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
YEX
1
1
1
1
1
1
1
1
0
I7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1
0
X
0
1
0
0
1
1
1
0
X
X
0
0
1
1
1
1
0
X
X
X
0
0
1
0
1
0
X
X
X
X
0
0
0
1
0
X
X
X
X
X
0
0
0
0
X
X
X
X
X
X
0
Y2
Y1
Y0
I6
I5
I4
I3
I2
I1
ST

## Slide 8: 集成优先编码器——74148（8线-3线）
(3)YS—使能输出“0”。“电路工作，但无编码输入”
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
YS
X
1
0
X
X
X
X
X
X
X
I0
1
1
1
1
X
X
X
X
X
X
X
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
YEX
1
1
1
1
1
1
1
1
0
I7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1
0
X
0
1
0
0
1
1
1
0
X
X
0
0
1
1
1
1
0
X
X
X
0
0
1
0
1
0
X
X
X
X
0
0
0
1
0
X
X
X
X
X
0
0
0
0
X
X
X
X
X
X
0
Y2
Y1
Y0
I6
I5
I4
I3
I2
I1
ST
(4)YEX—扩展端“1”。“电路工作，有编码输入”

## Slide 9: 集成优先编码器——74148
7
I
ST
I
1
I
2
I
5
4
3
I
6
I
I
Y
0
1
Y
2
Y
YS
YEX
0
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
≥1
≥1
≥1
≥1
&
&
&
&

## Slide 10: 【例1】
A3
0
7
8
15
若高位片有“0”输入，高位YS=1,禁止低位片。若高位片无“0”输入，高位YS=0,低位片工作。
输入 A3 A2 A1 A0
I0=0
1 1 1 1
I1=0
1 1 1 0
I7=0
1 0 0 0
I8=0
0 1 1 1
I15=0
0 0 0 0
将 8 - 3优先编码器扩展为16-4优先编码器
ST
Y2
Y1
Y0
YS
YEX
7 6 5 4 3 2 1 0
74148(2)
ST
Y2
Y1
Y0
YS
7 6 5 4 3 2 1 0
74148(1)
YEX
A2
A1
A0
&
&
&

## Slide 11: 【例2】
分析下面组合逻辑电路的逻辑功能
BCD8421码优先编码器
7
2
I
0
I
1
F
6
I
5
I
4
I
I
3
I
0
I
74148
F
TS
YS
YEX
2
1
F
I
I
4
5
7
I
1
6
2
I
I
I
0
3
I
I
1
1
I
9
8
I
Y
0
Y
1
Y
2
Y
3
&
&
G
G
G
G
1
2
3
4
输入 Y3 Y2 Y1 Y0
I0=0
0 0 0 0
I1=0
0 0 0 1
I7=0
0 1 1 1
I8=0
1 0 0 0
I9=0
1 0 0 1

## Slide 12: 3.编码器的应用-中断
看电视
中断处理
中断请求
实际生活
中断返回
电话铃响
接听电话
看电视
主程序
计算机
事件发生
事件处理
主程序
中断的概念

## Slide 13: 3.编码器的应用-中断

## Slide 14: 3.编码器的应用-中断
Notes: 中断的概念