## Slide 1: 五、 数码比较器
1、一位数值比较器
1.定义：用来比较两个一位二进制数大小的电路。
2.真值表：
Ai Bi YA>B
0 0 0
0 1 0
1 0 1
1 1 0
0
0
1
0
YA<B
YA=B
1
0
0
1
YA>B=AiBi
YA<B=AiBi
3.逻辑图：
YA=B=AiBi+AiBi=Ai Bi
+
Y1
Y2
Y3
1
1
A
B
>
1
>
1
>
1

## Slide 2: 2、四位数值比较器
A3A2 A1 A0
B3B2 B1 B0
从高位开始比较，
若A3>B3 则A>B，
若A3<B3 则A<B，
若A3=B3 则再比较低位
A3 B3 | A2 B2 | A1 B1 | A0 B0 | YA>B YA<B YA=B
A3 > B3 | X | X | X | 1 0 0
A3 < B3 | X | X | X | 0 1 0
A3 = B3 | A2 >B2 | X | X | 1 0 0
A3 = B3 | A2 <B2 | X | X | 0 1 0
A3 = B3 | A2 =B2 | A1 >B1 | X | 1 0 0
A3 = B3 | A2 =B2 | A1 <B1 | X | 0 1 0
A3 = B3 | A2 =B2 | A1 = B1 | A0 >B0 | 1 0 0
A3 = B3 | A2 =B2 | A1 = B1 | A0 <B0 | 0 1 0
A3 = B3 | A2 =B2 | A1 = B1 | A0 =B0 | 0 0 1
1000>0111

## Slide 3: 集成化四位数值比较器CC14585
A3 B3 | A2 B2 | A1 B1 | A0 B0 | IA>B | IA<B | IA=B | YA>B YA<B YA=B
A3 = B3 | A2 =B2 | A1 = B1 | A0 =B0 | 1 | 0 | 0 | 1 0 0
A3 = B3 | A2 =B2 | A1 = B1 | A0 =B0 | 0 | 1 | 0 | 0 1 0
A3 = B3 | A2 =B2 | A1 = B1 | A0 =B0 | 0 | 0 | 1 | 0 0 1
A3 = B3 | A2 =B2 | A1 = B1 | A0 =B0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0
A3 = B3 | A2 =B2 | A1 = B1 | A0 =B0 | 0 | 1 | 1 | 0 1 1
A3 = B3 | A2 =B2 | A1 = B1 | A0 =B0 | 1 | 0 | 1 | 1 0 1
A3 = B3 | A2 =B2 | A1 = B1 | A0 =B0 | 1 | 1 | 0 | 1 1 0
A3 = B3 | A2 =B2 | A1 = B1 | A0 =B0 | 1 | 1 | 1 | 1 1 1
A3
A1
B3
B1
A2
A0
B2
B0
YA<B
YA>B
YA=B
CC14585
IA>B
IA<B
IA=B
低位比较输入
浮现功能

## Slide 4
A3 B3 | A2 B2 | A1 B1 | A0 B0 | IA>B | IA<B | IA=B | YA>B YA<B YA=B
A3 = B3 | A2 =B2 | A1 = B1 | A0 =B0 | 1 | 0 | 0 | 1 0 0
A3 = B3 | A2 =B2 | A1 = B1 | A0 =B0 | 0 | 1 | 0 | 0 1 0
A3 = B3 | A2 =B2 | A1 = B1 | A0 =B0 | 0 | 0 | 1 | 0 0 1
A3 = B3 | A2 =B2 | A1 = B1 | A0 =B0 | 0 | 0 | 0 | 1 1 0
A3 = B3 | A2 =B2 | A1 = B1 | A0 =B0 | 0 | 1 | 1 | 0 0 1
A3 = B3 | A2 =B2 | A1 = B1 | A0 =B0 | 1 | 0 | 1 | 0 0 1
A3 = B3 | A2 =B2 | A1 = B1 | A0 =B0 | 1 | 1 | 0 | 0 0 0
A3 = B3 | A2 =B2 | A1 = B1 | A0 =B0 | 1 | 1 | 1 | 0 0 1
A3
A1
B3
B1
A2
A0
B2
B0
YA<B
YA>B
YA=B
7485
IA>B
IA<B
IA=B
低位比较输入

## Slide 5: 【例】
用两片7485构成八位数值比较器。
分段比较：先比较高四位， 若A7A6 A5 A4 =B7B6 B5 B4，
再比较低四位。
八位数码输入
比较输出
YA<B
YA>B
YA=B
IA>B
IA<B
IA=B
A3
A2
A1
A0
B3
B2
B1
B0
7485（2）
A7 A6 A5 A4
B7 B6 B5 B4
“1”
A3
A2
A1
A0
B3
B2
B1
B0
YA<B
YA>B
YA=B
IA>B
IA<B
IA=B
7485（1）
A3
A2
A1
A0
B3
B2
B1
B0

## Slide 6: 用7485构成五位数值比较器
A3
A2
A1
A4
B3
B2
B1
B4
YA<B
YA>B
YA=B
A>B
A<B
A=B
A0
B0
7485
A>B
A<B
Notes: 可以比较大小。相等时输出：1 0 1或 0 0 0 .

## Slide 7: 用7485构成24位数值比较器
Notes: 分组比较，提高速度

## Slide 8: 【例】
利用74283及其它器件实现8421BCD码的加法运算
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
D
十进制数
相加的和
二进制数
相加的和
和
C4 F4 F3 F2 F1 C4 F4 F3 F2 F1
    
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
D
十进制数
相加的和
二进制数
相加的和
和
C4 F4 F3 F2 F1 C4 F4 F3 F2 F1
    
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 1 0 0 1 0 1
0 0 1 1 0 0 0 1 1 0
0 0 1 1 1 0 0 1 1 1
0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
0 1 0 0 1 0 1 0 0 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
0 1 0 1 1 1 0 0 0 1
0 1 1 0 0 1 0 0 1 0
0 1 1 0 1 1 0 0 1 1
0 1 1 1 0 1 0 1 0 0
0 1 1 1 1 1 0 1 0 1
1 0 0 0 0 1 0 1 1 0
1 0 0 0 1 1 0 1 1 1
1 0 0 1 0 1 1 0 0 0
1 0 1 1 1 1 1 0 0 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1

## Slide 9
十进制数
8421码十进制数相加“和数”
1
0
1
1
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
S1
S2
S3
二进制数相加的“和数”
S0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
S0
S1
S2
S3
3
8
9
7
6
5
4
2
1
0
0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
0
13
14
12
11
10
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
18
19
17
16
15
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
进位Co
进位F

## Slide 10
修正信号F应在有进位信号CO产生或两个8421BCD码相加之和为10-15的情况下产生。
相加之和大于9的化简
S3S1
S3S2
S1S0
S3S2
F=Co+S3S2+S3S1

## Slide 11
A3
A2
A1
A0
B3
B2
B1
B0
CI
CO
S3
S2
S1
S0
A3
A2
A1
A0
B3
B2
B1
B0
CI
CO
S3
S2
S1
S0
F
(1)相加之和小于9,加0修正。
(2)有进位或相加之和大于9（F=1）,加6修正
(3)CO作进位输出
A3
A2
A1
A0
B3
B2
B1
B0
0
1(0)
1(0)
0
＆
＆
＆

## Slide 12: 方案2：用74283和7485及或门
X4X3X2X1Y4Y3Y2Y1
F4 F3 F2 F1
C0
C4
74283
X4X3X2X1Y4Y3Y2Y1
F4 F3 F2 F1
C0
C4
74283
A4A3A2A1B4B3B2B1
.
.
“1”
F4 F3 F2 F1
   
A3
A1
B3
B1
A2
A0
B2
B0
YA<B
YA>B
YA=B
7485
A>B
A<B
A=B
.
“1”
.
“1”
.
.
.
.
.
≥1
.
C4
≥1

## Slide 13: §3—5 竞争与冒险
信号经不同路径到达会合点有先有后称为“竞争”。
产生错误输出的现象称为“冒险”(险象)。
正向尖峰
负向尖峰
Y1
Y2
Y1
1
&
Y2
1
>1
Y=A+A=AA=0却=1——0型险象
理想情况：
Y＝A A=1
＝A+A=却0
——1型险象
tpd

## Slide 14: 一、冒险的类型
1、0型险象
在一瞬间输出出现了一个不应该有的负脉冲，这
个负脉冲就称0型险象。
2、1型险象
在一瞬间输出出现了一个不应该有的正脉冲，这
个正脉冲就称1型险象。
二、冒险的判别
1. 代数法
若电路的输出逻辑函数表达式在某个条件下最后能
出现A+A或AA的形式，说明该电路存在险象。 A+A的
形式为0型险象，AA的形式为1型险象。

## Slide 15: 【例1】
当B=C=1时，Y=A+A——0型险象
【例2】Y=(A+B)(A+C)
当B=C=0时，Y=AA——1型险象
注意
一个逻辑函数可能存在多个险象。
【例3】Y=AB+AC+BC
当B=1，C=0时，Y=A+A——0型险象
当A=0，C=1时，Y=B+B——0型险象
当A=1，B=0时，Y=C+C——0型险象
判别一个逻辑函数是否存在险象，一定要根据原函数表达式，而不能化简
Y=AB+AC

## Slide 16: 2、卡诺图法
1
1
1
1
1
1
B
A
D
C
00
11
01
10
00
11
01
10
相隔，无险象
1
1
1
1
1
B
A
D
C
00
11
01
10
00
11
01
10
相交，无险象
1
1
1
1
1
1
B
A
D
C
00
11
01
10
00
11
01
10
相切，有险象
Notes: 相切：原理：作出函数卡诺图，并画出和函数表达式中各“与”项对应的卡诺圈。若卡诺圈之间存在“相切”关系，即两卡诺圈之间存在不被同一卡诺圈包含的相邻最小项，则该电路可能产生险象。

## Slide 17: 三、消除冒险的方法
1. 代数法
在不影响逻辑关系的前提下，加入冗余项或乘以多余因子，使之不出现A+A或AA的形式。
【例】Y=AB+AC+BC+AC+AB+BC
冗余项
2、卡诺图法—加多余的圈
1
1
1
1
1
1
B
A
D
C
00
11
01
10
00
11
01
10

## Slide 18: 3、 选通法
在产生竞争冒险门的输入端加一个选通与门，选通脉冲在电路稳定后再加上。
4、加滤波电容
在产生竞争冒险门的输出端与地之间加一个电容。
因为冒险脉冲都很窄，加电容后可消除冒险脉冲。在
TTL电路中该电容通常为几十~几百PF。如上图所示。
C
滤波电容
A
B
Y
G1
G2
选通脉冲
&
&

## Slide 19: 延迟产生尖峰
E
A
B
Y0
Y1
Y2
Y3
1
1
1
1
1
&
&
&
&
AB=1100
理想化波形
A
B
Y0
Y3
Y1Y2
“1”
Y3=01
Y0=10
Y1=Y2=1
5.使能端的功能
Notes: E ， A、B 信号到输出需要几级延时？A、B从高电平变到低电平时，理想情况如上图，没有延迟，逻辑关系正确。

## Slide 20: 尖峰信号和0重叠
由于门的传输延迟，造成Y1、Y2上出现了尖峰，
同时， Y3,Y0有一段时间同时为“0”，即零重叠。
A
B
tskew
tpLH3
tpHL2
tpLH3
尖峰信号
“0”重叠
“0”重叠
tpHL2
“0”重叠时间
tsp=tskew+tpLH3–tpHL2
尖峰脉冲宽度
tol=tpLH3–tpHL2
E
A
Y0
Y1
Y2
Y3
B
1
1
1
1
1
&
&
&
&
Y0
Y1
Y3
Notes: Y1=A‘B；Y0=A’B‘；Y3=AB，Y2=AB‘,电路是最小项译码器139。当考虑门的延迟，B比A延迟了tskew
在这段延迟时间里，出现了竞争与冒险的现象。

## Slide 21: 用使能端E消除尖峰信号和零重叠
thE
A
tskew
tsuE
tsuE —建立时间
thE —保持时间
tpLHEY
tpHLEY
E
E
A
Y0
Y1
Y2
Y3
B
1
1
1
1
1
&
&
&
&
AB=1001
Y2=01
Y1=10
Y2
Y1
B
tpLHEY
tpHLEY
—E信号由输入到输出的延迟(2级门延迟)
E的正跳变可以和输入跳变同时到来，而 thE+ tpHLEY≥tpHL3
Notes: 建立时间：E的延时2级，A、B的延时最快2级，可以和A的变化同时来。
保持时间：E的延时2级，A、B-Y可能3级，所以ThE大于1级门级延时。

## Slide 22: 使用E来抑制零重叠和尖峰，译码器的输出波形变窄了.
“0”
B
A
Y0
Y1
Y2
Y3
E
不使用E
“0”
使用E
B
A
E
Y0
Y1
Y3
Y2

## Slide 23: 本章内容：
1.组合电路分析
2.组合电路设计方法
3.集成电路应用：
74xx139/138、74xx42、74xx47/48/49、74xx153/151、74xx183/283、74xx148、74xx85
4.复习重点：例题和作业

## Slide 24: THE END