## Slide 1: 5.4 集成时序逻辑电路
§ 5.4.1寄存器
§ 5.4.2 计数器

## Slide 2
四位串行并行输入、串/并行输出双向移位寄存器
J
K

## Slide 3: 集成移位寄存器：74LS194
具有置0、保持、右移位、左移位及并入串入、并出串出的功能。
DIR—右移串行输入
DIL—左移串行输入
D0D1 D2 D3—并行输入
RD—异步置0端（低电平有效）
S0、S1—控制端
RD | S1 | S0 | 工作状态
0 | X | X | 置零
1 | 0 | 0 | 保持
1 | 0 | 1 | 右移
1 | 1 | 0 | 左移
1 | 1 | 1 | 并行输入
功能表
CP

## Slide 4
例题 扩展：两片74LS194 扩展一片8位双向移位寄存器
CP
CP

## Slide 5
例题：
环扭形计数器
0011
0001
0111
1111
1000
0000
1100
1110
0010
1001
0101
1011
1010
0100
1101
0110
4位格雷码计数器
CP
Q0 Q1 Q2 Q3
DR
DL
S0
S1
D0 D1 D2 D3
1 0 0 0
1
0
清零
74194
1

## Slide 6
【例题】
分析下面时序电路的逻辑功能
输出
“1”
启动
CP
Q0 Q1 Q2 Q3
DR
S0
S1
D0 D1 D2 D3
74194(1)
D0 D1 D2
CP
Q0 Q1 Q2 Q3
DR
S0
S1
D0 D1 D2 D3
74194(2)
D3D4 D5 D6
“1”
“1”
“0”
CP
.
.
.
&
&
Y
Y=Q0 Q1Q2 Q3 Q4Q4
= 1
Y= 0 D0 D1D2 D3 D4
=1
Notes: 给低电平启动，恢复到高电平开始工作。S1S0=11，第一个时钟，并行输入到输出端是0,D0,D1,D2,D3,D4,D5,D6，然后，S1S0变为01开始右移，经过6个时钟D6右移到输出端。反馈信号给出1，S1S0=11，重复上一个过程。

## Slide 7
【例题】
分析下面时序电路的逻辑功能
七位并行串行数码变换器
S1S0 CP
11 1 0 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6（并行输入到输出端）
01 2 1 0 D0 D1 D2 D3 D4 D5 （右移）
01 3 1 1 0 D0 D1 D2 D3 D4 （右移）
左Q0 Q1 Q2 Q3
右Q0 Q1 Q2 Q3
01 4 1 1 1 0 D0 D1 D2 D3 （右移）
01 5 1 1 1 1 0 D0 D1 D2 （右移）
01 6 1 1 1 1 1 0 D0 D1 （右移）
01 7 1 1 1 1 1 1 0 D0 （右移）
11 1 0 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 （再次并入）
Y= 0 D0 D1D2 D3 D4
=1
Notes: 给低电平启动，恢复到高电平开始工作。S1S0=11，第一个时钟，并行输入到输出端是0,D0,D1,D2,D3,D4,D5,D6，然后，S1S0变为01开始右移，经过6个时钟D6右移到输出端。反馈信号给出1，S1S0=11，重复上一个过程。

## Slide 8
【例题】移位寄存器型序列信号发生器
序列信号
110001，110001，110001
设计方法：
确定与DR相连的组合逻辑函数
  无堵塞：能自行进入工作循环
用途：
  通讯设备的同步系统中，需要产生一些顺序码，用于设备间的同步
复杂的控制系统，需要有特定的信号序列

## Slide 9
【例】
设计一个无堵塞的脉冲发生器，产生一个
101000,101000...的序列脉冲。
  确定移位寄存器的位数n
  使2n≥m
  信号序列m=6, n≥3
  先取 n=3（状态中有010相同状态）
设计过程
0
0
0
1
0
1
Q0
0
0
1
0
1
0
Q1
0
1
0
1
0
0
Q2
Notes: 移位寄存器实现脉冲发生器的思路：Q0输出序列，画表格，Q0 Q1 Q2 =>Q0(n+1)

## Slide 10
取n=4
无相同状态
DR卡诺图：
0


1






0
0
1

0

00
11
01
10
00
11
01
10
Q3n
Q2n
Q1n
Q0n
0
0
0
1
0
1
Q0
0
0
1
0
1
0
Q1
0
1
0
1
0
0
Q2
1
0
1
0
0
0
Q3
101000,101000...序列脉冲
DR=Q3nQ1n+Q3nQ1n
1
2
5
10
4
8
1
0
0
0
1
0
Q0
0
0
0
1
0
1
Q1
0
0
1
0
1
0
Q2
0
0
0
1
0
0
Q3
n+1
n+1
n+1
n+1

## Slide 11
逻辑电路图
能否自启动？
Q3Q2Q1Q0
101000,101000...序列脉冲
工作循环
存在非工作循环：
1
2
5
10
4
8
DR=Q3nQ1n+Q3nQ1n
Q0 Q1 Q2 Q3
74194
S1 S0
DR
CP
RD
“1”
=1

## Slide 12
改动设计：
在DR端加逻辑电路，使之经过若干个CP之后
能进入工作循环
取某个非工作循环状态，如 0000。 令00000001
修改卡诺图
0


1






0
0
1

0

00
11
01
10
00
11
01
10
Q3n
Q2n
Q1n
Q0n
1
0
0
0
1
0
1
Q0
0
0
1
0
1
0
Q1
0
1
0
1
0
0
Q2
1
0
1
0
0
0
Q3
0 | 0 | 0 | 0
DR=Q3nQ1n+Q2nQ1nQ0n

## Slide 13
修改后的电路：
修改后的工作循环
DR=Q3nQ1n+Q2nQ1nQ0n
Q0 Q1 Q2 Q3
74194
S1 S0
DR
CP
RD
“1”
>1
.
&
1
1
1
1
1

## Slide 14: §5.4.2 计数器
概述：计数器的定义、分类
■定义：用来累计时钟脉冲个数的逻辑电路。
■分类：
①按工作方式分： 同步计数器和异步计数器；
②按功能分：加法计数器、减法计数器和可逆计数器。
③按照计数过程中数字的编码方式分：二进制计
数器、二-十进制计数器、循环码计数器等。
④按照计数容量可分为：十进制计数器、十六 进制计数器、N进制计数器等。
计数器中能计到的最大数。N位二进制计数器的容量为2n–1,也称为模2n的计数器
■ 计数器的作用：累计输入脉冲的个数；用于定时、分频、产生节拍脉冲及进行数字运算等等。

## Slide 15
一、二进制加/减计数器的设计
1、用D触发器构成同步二进制加法计数器：
15 1 1 1 1 1
2 0 0 1 0 0
7 0 1 1 1 0
8 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0
3 0 0 1 1 0
4 0 1 0 0 0
5 0 1 0 1 0
6 0 1 1 0 0
9 1 0 0 1 0
10 1 0 1 0 0
11 1 0 1 1 0
12 1 1 0 0 0
13 1 1 0 1 0
14 1 1 1 0 0
16 0 0 0 0 0
CP Q3 Q2 Q1 Q0 C
CP Q3 Q2 Q1 Q0 C
四位二进制加法计数器状态转换表：
计数器的设计

## Slide 16
利用状态表，卡诺图化简求表达式
Q3n+1Q2n+1Q1n+1Q0n+1 (D3D2 D1D0)
1011
1100
1010
1001
1111
0000
1110
1101
0111
1000
0110
0101
0011
0100
0010
0001
Q1
00
01
11
10
00 01 11 10
Q0
Q3
Q2
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
Q1Q0
Q3Q2
00
01
11
10
00 01 11 10
Q3n+1 (D3)
=Q3nQ2nQ1nQ0n+Q3nQ2nQ1nQ0n
=Q3n(Q2nQ1nQ0n)
同理：
D2=Q2n(Q1nQ0n)
D1=Q0nQ1n
D0=Q0n
D3=Q3nQ2n+Q3nQ1n+
Q3nQ0n+Q3nQ2nQ1nQ0n

## Slide 17
电路图
D3=Q3n(Q2nQ1nQ0n)
D2=Q2n(Q1nQ0n)
D1=Q0nQ1n
D0=Q0n
Q Q
D CP
CP
Q0
Q1
Q2
Q3
Q Q
D CP
Q Q
D CP
Q Q
D CP
=1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
=1
=1
&
1
>1
>1

## Slide 18
2、D触发器实现4位二进制计数器
直接观察分析求表达式
CP | Q3 | Q2 | Q1 | Q0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | 0 | 0 | 1 | 0
3 | 0 | 0 | 1 | 1
4 | 0 | 1 | 0 | 0
5 | 0 | 1 | 0 | 1
6 | 0 | 1 | 1 | 0
7 | 0 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 0 | 0 | 0
9 | 1 | 0 | 0 | 1
10 | 1 | 0 | 1 | 0
11 | 1 | 0 | 1 | 1
12 | 1 | 1 | 0 | 0
13 | 1 | 1 | 0 | 1
14 | 1 | 1 | 1 | 0
15 | 1 | 1 | 1 | 1
Q0n+1置1的条件是Q0n＝0；
Q1n+1置1的条件是:Q0nQ1n＝10,01
D1=Q0nQ1n
Q2n+1置1的条件是：
Q2n＝1，且Q1nQ0n11
Q2n＝0，且Q1nQ0n＝11
D2=Q2nQ1nQ0n+Q2nQ1nQ0n
D3=Q3n(Q2nQ1nQ0n)
Q0n+1=D0=Q0n
=Q2n(Q1nQ0n)

## Slide 19
3、用T、T’触发器构成同步二进制加法计数器：
15 1 1 1 1 1
2 0 0 1 0 0
7 0 1 1 1 0
8 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0
3 0 0 1 1 0
4 0 1 0 0 0
5 0 1 0 1 0
6 0 1 1 0 0
9 1 0 0 1 0
10 1 0 1 0 0
11 1 0 1 1 0
12 1 1 0 0 0
13 1 1 0 1 0
14 1 1 1 0 0
16 0 0 0 0 0
CP Q3 Q2 Q1 Q0 C
CP Q3 Q2 Q1 Q0 C
四位二进制加法计数器状态转换表：

## Slide 20
1. 四位同步二进制加法计数器74LS161；
2. 四位同步二进制加法计数器74LS163；
根据状态转换表得翻转规律：
Q0触发器，每来一个时钟，翻转一次；
Qi触发器，当Q0… Qi-1初态为1且来时钟时，翻转，否则保持；
所以，若用T触发器构成计数器，则第i位触发器输入端Ti的逻辑式应为：
CP
思考：若用T′触发器实现二进制加法计数器，应如何处理？
Notes: T‘：计数脉冲到达时，只加在应该翻转的触发器的CP输入端上，不加载不应该翻转的触发器的CP输入端上。

## Slide 21
同步二进制加法计数器的时序图：
CLK
Q0
Q1
Q2
Q3
Q0的输出的波形的频率是CP的1/2。
Q1的输出的波形的频率是CP的1/4。
Q2的输出的波形的频率是CP的1/8。
Q3的输出的波形的频率是CP的1/16。
二分频
四分频
八分频
十六分频
分频器
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

## Slide 22
4、用T、T′触发器构成同步二进制减法计数器：
0 0 0 0 0 1
15 0 0 0 1 0
14 0 0 1 0 0
13 0 0 1 1 0
12 0 1 0 0 0
11 0 1 0 1 0
10 0 1 1 0 0
9 0 1 1 1 0
8 1 0 0 0 0
7 1 0 0 1 0
6 1 0 1 0 0
5 1 0 1 1 0
4 1 1 0 0 0
3 1 1 0 1 0
2 1 1 1 0 0
1 1 1 1 1 0
16 0 0 0 0 0
CP Q3 Q2 Q1 Q0 B
CP Q3 Q2 Q1 Q0 B
四位二进制减法计数器状态转换表

## Slide 23
根据状态转换表得翻转规律：
Q0触发器，每来一个时钟，翻转一次；
Qi触发器，当Q0… Qi-1初态为0且来时钟时，翻转，否则保持；
所以，若用T触发器构成计数器，则第i位触发器输入端Ti的逻辑式应为：
3. 四位同步二进制加/减计数器74LS191；
4. 四位同步二进制加/减计数器74LS193（双时钟）
CP
Notes: Q‘作为时钟

## Slide 24
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0
2 0 0 1 0 0
3 0 0 1 1 0
4 0 1 0 0 0
5 0 1 0 1 0
6 0 1 1 0 0
7 0 1 1 1 0
8 1 0 0 0 0
9 1 0 0 1 1
CP Q3 Q2 Q1 Q0 C
10 0 0 0 0 0
加法计数器
0 0 0 0 0 1
9 0 0 0 1 0
8 0 0 1 0 0
7 0 0 1 1 0
6 0 1 0 0 0
5 0 1 0 1 0
4 0 1 1 0 0
3 0 1 1 1 0
2 1 0 0 0 0
1 1 0 0 1 0
CP Q3 Q2 Q1 Q0 B
10 0 0 0 0 0
减法计数器
二、十进制计数器的设计

## Slide 25
1、JK触发器设计同步十进制加法计数器
x
x
0000
1001
x
x
x
x
0111
1000
0110
0101
0011
0100
0010
0001
Q3
00
01
11
10
00 01 11 10
Q2
Q1
Q0
Q3n+1Q2n+1Q1n+1Q0n+1
十进制计数器的原始状态表
J-K触发器激励表
0 0
0 1
1 0
1 1
K
Qn Qn+1 J
0 
1 
 1
 0
x x
x x
x1
x0
x x
x x
x x
x x
0x
1x
0x
0x
0x
0x
0x
0x
00
01
11
10
00 01 11 10
J3K 3
Q1
Q3
Q2
Q0
0
1
2
0
3
3
3
+
=
=
Q
Q
Q
Q
Q
K
J
n
n
n
n
n
0
0
0
3
1
1
0
1
2
2
1
=
=
=
=
=
=
K
J
Q
Q
K
J
Q
Q
K
J
n
n
n
n
同理：
5. 同步十进制加法计数器74LS160；
6. 同步十进制加法计数器74LS162

## Slide 26
§8.2 .2 集成中规模计数器芯片
1. 四位同步二进制加法计数器74LS161；
2. 四位同步二进制加法计数器74LS163；
3. 四位同步二进制加/减计数器74LS191；
4. 四位同步二进制加/减计数器74LS193（双时钟）；
5. 同步十进制加法计数器74LS160；
6. 同步十进制加法计数器74LS162；
7. 同步十进制加/减计数器74LS190；
8. 异步二-五-十进制计数器74LS290。

## Slide 27
一、器件实例74LS161、74LS160
ET、EP：工作状态控制端；
C：进位输出端，对74LS161， 当计至1111时，
C= ET Q3Q2Q1Q0 =1；
对74LS160，当计至1001时，C= ET Q3Q0 =1。
D0~D3：预置数据输入端；
：同步预置数据控制端，
当=0且来时钟时，
Q3Q2Q1Q0 置成D3D2D1D0
的状态；
74161/160/163/162
CP
同步二进制集成化计数器74161
触发器保持，C=0
异步置“0”
保持
并行输入数据
计数
功能
74161功能表
EP
ET
LD
Rd
CP


## Slide 28
同步二进制集成化计数器74163
触发器保持，C=0
同步置“0”
保持
并行输入数据
计数
功能
74163功能表
EP
ET
LD
Rd
CP
Notes: 这几张表格可以放到课件最后，供学生参考。

## Slide 29
同步十进制集成化计数器74162
同步十进制集成化计数器74160
触发器保持，C=0
同步置“0”
保持
并行输入数据
计数
功能
74162功能表
EP
ET
LD
Rd
CP
触发器保持，C=0
异步置“0”
保持
并行输入数据
计数
功能
74160功能表
EP
ET
LD
Rd
CP


## Slide 30
74161的状态循环为16个状态：
0000
0001
1111
C
&
Q0 Q1 Q2 Q3
LD
C
CP
74161
ET
EP
D0 D1 D2 D3
RD
1
1
12进制

## Slide 31
74160的状态循环为10个状态：
0000
0001
1001
Q
0
Q
1
Q
2
Q
3
D
0
D
1
D
2
D
3
ET
EP
LD
RD
1
1
CP
160
C
&
&
6进制