## Slide 1: 第七章 DA 和AD
§7.1 概述
§7.2 DA转换器
§7.3 AD转换器

## Slide 2: §7.1 概述
掌握数模和模数转换的有关概念
掌握典型数模和模数转换电路的电路结构及工作原理
掌握数模和模数转换器的性能指标
学习要点：

## Slide 3
温度
时间
！精度
！速度
电加热炉
热电偶
传感器
放大器
A/D
转换
微型计算机
控制
对象
D/A
转换
执行机构

## Slide 4
一、定义
将模拟量转换为数字量的电路称为模数转换器，简称A/D转换器或ADC
将数字量转换为模拟量的电路称为数模转换器，简称D/A转换器或DAC
ADC和DAC是沟通模拟电路和数字电路的桥梁，也可称之为两者之间的接口。
二、性能指标
转换精度和转换速度是衡量ADC和DAC转换性能的主要指标

## Slide 5: §7.2 D/A转换器
一、DAC的转换原理
二、DAC方框图及分类
三、典型DAC电路的结构及工作原理
四、DAC的主要性能指标

## Slide 6
将输入的每一位二进制代码按其权的大小转换成相应的模拟量，然后将代表各位的模拟量相加，所得的总模拟量就与数字量成正比，这样便实现了从数字量到模拟量的转换。
一、DAC的转换原理

## Slide 7
二、n位DAC方框图及分类
1、方框图
锁存
n位模拟开关
电阻解码网络
求和电路
模拟量输出
n位数字输入
工作过程:
①数字量以串行或并行方式输入并存入锁存器中；
②锁存器输出的每位数码驱动对应数位上的电子开关,并通过电阻解码网络获得相应数位权值；
③将各位权值送入求和电路相加,即得到与数字量呈正比的模拟量。
多为运放构成的比例求和电路
数码寄存器

## Slide 8: 2、 DAC的类型
⒈ 权电阻型DAC
⒉ 梯形（T型）电阻网络DAC
⒊ 倒梯形（T型）电阻网络DAC
⒋ 权电流型DAC
⒌ 具有双极性输出的DAC
按电阻解码网络的不同，常见的DAC主要有如下类型：
按模拟电子开关电路的不同，常见的DAC主要有如下类型：
⒈ CMOS开关型
⒉ 双极型开关型
速度较慢
速度较快

## Slide 9: 三、典型DAC电路的结构及工作原理
1、 倒T型电阻网络DAC
输入数字量
电流值=？

## Slide 10: 计算倒T型电阻网络支路电流的等效电路
②分别从虚线A、B、C、D处向左看的二端网络等效电阻都是R。
①不论模拟开关接到运算放大器的反相输入端（虚地）还是接到地，也就是不论输入数字信号是1还是0，各支路的电流不变。
R
R
R
R

## Slide 13: 2、 权电流型DAC（克服模拟开关引起的误差）
v0正比于输入数字量
(+ ++ +

## Slide 14
3、具有双极性输出的DAC
补码输入 |  |  | 对应的 十进制 | 要求的 输出
D2 D1 D0 |  |  |  | 
0 | 1 | 1 | +3 | +3V
0 | 1 | 0 | +2 | +2V
0 | 0 | 1 | +1 | +1V
0 | 0 | 0 | 0 | 0V
1 | 1 | 1 | -1 | -1V
1 | 1 | 0 | -2 | -2V
1 | 0 | 1 | -3 | -3V
1 | 0 | 0 | -4 | -4V
当输入数字量有±极性时，希望输出的模拟电压也对应为±。
（1）原理
例：输入为3位二进制补码。最高位为符号位，正数为0，负数为1

## Slide 15
绝对值输入 |  |  | 对应的 输出 | 偏移后 的输出
D2 D1 D0 |  |  |  | 
1 | 1 | 1 | +7V | +3V
1 | 1 | 0 | +6V | +2V
1 | 0 | 1 | +5V | +1V
1 | 0 | 0 | +4V | 0V
0 | 1 | 1 | +3V | -1V
0 | 1 | 0 | +2V | -2V
0 | 0 | 1 | +1V | -3V
0 | 0 | 0 | 0V | -4V
补码输入 |  |  | 对应的 十进制 | 要求的 输出
D2 D1 D0 |  |  |  | 
0 | 1 | 1 | +3 | +3V
0 | 1 | 0 | +2 | +2V
0 | 0 | 1 | +1 | +1V
0 | 0 | 0 | 0 | 0V
1 | 1 | 1 | -1 | -1V
1 | 1 | 0 | -2 | -2V
1 | 0 | 1 | -3 | -3V
1 | 0 | 0 | -4 | -4V
*将符号位反相后接至高位输入 *将输出偏移使输入为100时，输出为0
1

## Slide 16
(2)、电路实现
实现双极性输出的方法：
*将符号位反相后接至高位输入 *加输出偏移电流使输入为 10…0时，输出为0

## Slide 17: 四、DAC的主要性能指标（转换精度和转换速度)
（1）分辨率
①用输入二进制数的有效位数n表示。
1、转换精度
分辨率：
转换误差：
表示DAC对输入微小量变化的敏感程度
表示实际的D/A转换特性和理想的转换特性之间的最大偏差
②用D/A转换器的最小输出电压与最大输出电压的比值来表示。
LSB=1，其余位全为0
各位均为1

## Slide 18
分辨率
例如，5G7520十位DA转换器的分辨率为

## Slide 19: （2）转换误差：
有各种因素引起：VREF波动——比例系数误差Δvo1；
运放零点漂移——漂移误差Δvo2；
模拟开关导通内阻和导通压降不为0 ——非线形误差Δvo3；
电阻、三极管等不对称——非线形误差Δvo4；
|Δvo | = | Δvo1 | + | Δvo2 | + | Δvo3 | + | Δvo4 |
①用最低有效位的倍数表示；
（例：1LS B，指输出模拟电压与理想值之间的绝对误差小于等于
当输入为00…1时的输出电压）
②用输出电压满刻度FSR的百分数表示。
为了获得高精度的D/A转换器,单纯依靠选用高分辨率的DAC器件是不够的，还必须有高稳定度的参考电压VREF和低漂移的运算放大器与之配合使用，才能获得较高的转换精度。
指输出模拟电压的实际值与理想值之差。

## Slide 20: 2、 转换速度：用输出建立时间tset表示
从输入数字量发生突变起，到输出电压或电流进入与稳态值相差±½LSB范围以内所需要的时间，称为输出建立时间。
±1LSB

## Slide 21: D/A转换器小结
1、数模转换和模数转换的基本概念；
2、典型DAC电路的转换原理及分析；
3、DAC的性能指标。

## Slide 22
AD7524是CMOS低功耗8位D/A转换器。内部采用倒T型电阻网络结构。

## Slide 23: 例题：

## Slide 24: 例题：
峰值检测电路

## Slide 25: THE END