## Slide 1: TTL或非门 （全0）
0
0
截止
1
导通
Notes: 放the end之后

## Slide 2
0
1
导通
截止
逻辑式：
0
TTL或非门 （有1）

## Slide 3: 三、其它类型TTL门
普通与非门输出不能直接连在一起实现“线与”！
F=F1•F2
T4
T5
+5V
F1
T4
T5
+5V
F2
F
?
F
“1”
“0”
I
T5饱和程度降低，输出低电平抬高,输出“不高不低”。
T5电流过大被烧毁。
F1
1
F2
1
1.集电极开路门（OC）
Notes: 线与 重要 图
原因：P94

## Slide 4: OC门可以实现“线与”
F=F1•F2
VCC
RC
F
&
A
B
F1
&
C
D
F2

## Slide 5: OC门电路
+5V
A
B
C
T1
R1
R2
T2
R3
T5
F
+VCC
RC
OC门必须外接电阻RC和电源VCC才能正常工作。
逻辑符号：
&
A
B
F
A
B
F

## Slide 6: RC的计算方法
OC门输出全为“1”时：
UOH
IOH
IOH —T5集电极漏电流
IIH
IRC
UOH=VCC –IRCRC
=VCC–(nIOH+mIIH)RC
RC UOH
当UOH=UOHmin 时：
RCmax=
VCC–UOHmin
nIOH+mIIH
VCC
RC
n个
m个
&
&
&
&
&
&

## Slide 7: RC的计算方法
OC门输出中有一个为“0”时：
UOL
“0”
“1”
“1”
IOL
IIL
IRC
IOL=IRC+mIIL
=
VCC–UOL
RC
+mIIL
RC IOL UOL 
当UOL=UOLmax 时：
RCmin=
VCC–UOLmax
IOL–mIIL
VCC
RC
n个
m个
&
&
&
&
&
&

## Slide 8
OC门的作用：
1、实现线与
2、可以变换输出电平
3、更大的吸收电流能力

## Slide 9: 2.三态门
主机
1
外设
2
3
总线
+5V
A
B
T1
R1
R2
T2
T3
T4
T5
R3
R5
R4
F
D
G
工作原理：
G=0时：
F=AB
G=1时：
T2、T5截止
D导通,T3、T4截止
输出呈现高阻状态。

## Slide 10: 含有三态门的表示法
F
0
1
Z
A
F
EN
&
A
F
EN
&
A
F
EN
&
A
F
EN
&

## Slide 11: F=Z时的状态
“1”
5V
Z=5V
“1”
Z=1.4V
“1”
“1”
Z=0V
“0”
Rb1
T1
+5V
3.6V
2.1V
Z=1.4V
0.7V
Z=0V

## Slide 12
开关参数：
tpZL—F由Z(高阻)有效 延迟时间。
tpLZ—F由有效  Z延迟时间。
G
F
Z=5V
Z=1.4V
tpZL
tpLZ
G
F
Z=0V
Z=1.4V
tpZH
tpHZ
若原来是D1向BUS传送，现在要改为D2向BUS传送，应使门1由正常态转为高阻态，快于门2由高阻态转为正常态。
tpLZ<tpZL tpHZ<tpZH
G
A1
1
EN
A2
F
1
EN
1
G1
G2
Notes: 三态门 datasheet

## Slide 13: 三态门应用
双向总线驱动器，又称收发器

## Slide 14: 三态门应用
构成数据总线
总线为”1”态
总线为”0”态
“0”
“0”
“0”
“0”
“1”
“1”
IIH
“1”
“0”
“1”
IOZ
IOZ
IOZ
IIH
IIH
BUS
IOH
“0”
“0”
“0”
“1”
“1”
“1”
IIL
“0”
“1”
“0”
IOZ
IOZ
IIL
IIZ
BUS
IOL

## Slide 15: TTL系列参数：
系 列 | 延迟功耗乘积(微微焦耳) | 传输延迟/ns | 功耗/mW
中速TTL(74) | 100 | 10 | 10
高速TTL(74H) | 132 | 6 | 22
肖特基(甚高速)TTL (74S) | 57 | 3 | 19
低功耗肖特基TTL (74LS) | 19 | 9.5 | 2

## Slide 16: 实际的与非门器件
74LS00
2输入4与非门
74LS30
8输入与非门
1
7
14
8
&
&
&
&
1
7
14
8
&