## Slide 1: § 2.4 集成CMOS门电路
1、CMOS反相器（非门）
2、其他类型的CMOS门
和TTL集成门电路对应理解

## Slide 2
1、NMOS反相器及开关特性
（1）vI< VGS(th)N
MOS工作在截止 (夹断)区
∴VO=VOH＝VDD
MOS管开关电路知识回顾
（3）vI> VGS(th)N且VDS较小时，工作在可变电阻区。
若RD>>RON，则VOL≈0
（2）vI> VGS(th)N且VDS较大时
MOS工作在恒流区，此时，iD与VDS无关
VGS越大，RON越小

## Slide 3
2、PMOS管开关特性
开启电压VGS(th)P <0
当GS间加负电压且 | VGS | > | VGS(th) P|时，MOS管导通。
（1）|VGS | < | VGS(th)P |
MOS工作在截止区
（2） 当| VGS | > | VGS(th) P|且 | VDS | 较大时，工作在恒流区
（3） 当| VGS | > | VGS(th) P|且 | VDS | 较小时，工作在可变电阻区

## Slide 4: CMOS反相器的电路结构和工作原理
一、电路结构及工作原理
（Complementary -Symmetry MOS）
PMOS管
NMOS管
工作原理：
vi=0时：VGS1= –VDD ， VGS2=0, T1导通、T2截止，vO= VDD
vi= VDD时：VGS2=VDD, VGS1=0 T2导通、T1截止， vO=0
令VDD>|VGS(th)P|+VGS(th)N

## Slide 5: 二、电压、电流传输特性曲线
  1、电压传输特性曲线
AB段：vi< VTN
T1导通，T2截止
vO＝VOH＝VDD
CD段：vi> VDD－∣VTP∣
T1截止，T2导通
vO＝VOL＝0
VDD> VTN+∣VTP∣且VTN=∣VTP∣
VTN即VGS（th）N VTP即VGS（th）P

## Slide 6: 二、电压、电流传输特性曲线
  1、电压传输特性曲线
VDD> VTN+∣VTP∣
且VTN=∣VTP∣
BC段：VTN<vi< VDD－∣VTP∣
T1、T2同时导通
∴CMOS反相器的阈值电压
B'
在BB'段, RON2 > RON1
设T1导通内阻为RON1 ， T2导通内阻RON2 ：
在B'C段, RON1 > RON2
当 时，RON2 = RON1
Notes: 添加五段式解释：
开门电平：T1（P）由可变电阻区 进入 恒流区 -- 输出高电平的最小值 VDD-0.1V
关门电平：T2（N）由 恒流区 进入 可变电阻区 -- 输出低电平的最大值 0.1V

## Slide 7: 2、电流传输特性曲线
AB段：T1导通，T2截止，iD≈0;
CD段：T2导通，T1截止，iD≈0;
BC段：T1、T2均导通，iD≠0且在vI=½VDD时，iD最大。
注意：使用CMOS器件时,不应使之长期工作在电流传输特性的BC段，以防止器件因功耗过大而损坏。

## Slide 8: 三、输入噪声容限
输入端噪声容限：在保证输出高低电平基本不变（或者说变化的大小不超过允许限度）的条件下，输入电平允许的波动范围。
⒈ CMOS门电路噪声容限较大； ⒉ 提高VDD，即可提高噪声容限。
结论
VOH（min）=VDD-0.1V
VOL（max）=0.1V
=0.3VDD-0.1V
ViH（min）=0.7VDD
ViL（max）=0.3VDD
Notes: VNH=0.3VDD

## Slide 9: CMOS反相器的静态输入特性和输出特性
一、输入端保护措施和输入特性
1、输入端保护电路
二极管压降为VDF =0.7V
2、输入特性
当0<vI <VDD时，保护电路不起作用；当vI >VDD+ VDF时，D1导通；当vI <–VDF时，D2导通；
iI

## Slide 10: 二、输出特性
1、低电平输出
（1）∵VOL＝IOLRON
∴随着IOL↑→VOL↑
（2）在同一IOL下，
VDD↑→RON↓→VOL↓
低电平输出特性为：
IOL

## Slide 11
2、高电平输出
（2）在同一IOH下，
VDD↑→RON↓→VOH↑
（1）∵VOH＝VDD－∣IOH∣RON
∴随着∣IOH∣↑→VOH略有降低
高电平输出特性为：
IOH

## Slide 12
其它类型的CMOS门电路
一、CMOS与非门和或非门
二、带缓冲级的CMOS与非门和或非门
三、CMOS OD门
四、CMOS传输门
五、CMOS三态门

## Slide 13: 一、CMOS与非门和或非门
0 0     1
0 1     1
1 0     1
1 1     0
A B T1 T2 T3 T4 Y
与非门
工作原理:

## Slide 14
A B T1 T2 T3 T4 Y
工作原理:
0 0  ×  × 1
0 1 × ×   0
1 0   × × 0
1 1 ×  ×  0
或非门
T1
T3
T2

## Slide 15
此类门电路的缺点：
（1）输出电阻RO受输入状态影响；
（2）输出的高低电平受输入端数目的影响。
连接规律
与非门
T1
T3
T2
或非门
与非门：NMOS串，PMOS并；
或非门：NMOS并，PMOS串。

## Slide 16: 二、带缓冲级的CMOS与非门和或非门
（1）带缓冲级的CMOS与非门
或非门+缓冲器=与非门
（2）带缓冲级的CMOS或非门
与非门+缓冲器=或非门

## Slide 17
三、OD门
电路图
电路符号
1、引出OD门的目的：（1）实现电平的转换（2）实现线与。

## Slide 18
2、OD门的线与接法
注意（1）外接电源可以和门电路电源VDD不同；
（2）外接电阻RL的阻值要合适，以保证门正常工作。

## Slide 19
四、CMOS传输门
工作原理:
0<vI< VDD－VGS(th)N时，T1导通；
T1、T2均截止
输入和输出之间呈高阻态
传输门截止
∣VGS(th)P∣<VI< VDD时，T2导通。
故0<vI< VDD时，T1、T2至少有一个导通。
传输门导通
电路符号
C'
C'、C－控制信号
电路图为
C
（1）当C=0，C=1时
（2）当C=1，C=0时

## Slide 20: 五、三态输出门
（应用时，总是接在集成电路的输出端，又称为输出缓冲器）
≥

## Slide 21: 三态门的用途
1、接成总线结构
2、实现双向传输

## Slide 22: CMOS逻辑门电路的系列
（1）基本的CMOS—— CC4000系列(CC4011与非门）。
（2）高速的CMOS——74HCxx系列。
（3）与TTL兼容的高速CMOS——74HCTxx系列。
CMOS逻辑门电路主要参数的特点
（1）VOH（min）=VDD-0.1V； VOL（max）=0.1V。
所以CMOS门电路的逻辑摆幅（即高低电平之差）较大。
（2）阈值电压Vth约为VDD/2。
（3）CMOS非门的VIL(max)为0.3VDD，VIH(min)为0.7VDD。
因此，其高、低电平噪声容限均达0.3VDD。
（4）CMOS电路的功耗很小，一般小于1 mW/门；
（5）因CMOS电路有极高的输入阻抗，故其扇出系数很大，
可达50。
CMOS门电路功耗低，扇出数大，噪声容限大，开关速度与TTL接近，易大规模集成，已成为数字集成电路的发展方向。

## Slide 23: 各种集成门电路性能比较
与非、或非
或非
或非
非
或、或非
与非
门电路
基本形式
3—15
–20—24
≤ 15
0.8
–5.2
5.0
电源电压(V)
VD
3—11
3—10
0.6
0.8
3.3
逻辑摆幅(V)
>50
20
20
3.0
25
5—12
扇出系数(N0)
强
较强
较强
弱
弱
中
抗干扰能力
40
300
300—400
15—20
1—5
10—40
传输延迟(ns)
0.001—0.1
0.2—10
1.0—10
0.05—0.01
50—100
12—22
每门功耗(mw)
CMOS
PMOS
NMOS
I2L
ECL
TTL
单极型门电路
双极型门电路
分类参数
Notes: 发射极耦合逻辑电路（emitter coupled logic）是指以多个晶体管的发射极相互耦合加上射极跟随器组成的电路，简称ECL电路。在所有数字电路中，它工作速度最高，其平均延迟时间tpd可小至1ns。
2L (Integrated Inject Logic，集成注入逻辑)。I2L电路的基本单元是由多集电极三极管构成的反相器，反相器偏流由恒流管提供，工作在恒流状态。I2L电路发展于20世纪70年代初，它是在常规双极型集成电路工艺的基础上经过改进而成的。I2L电路无需隔离，结构紧凑，不用电阻，有较高的集成密度，功耗低。但开关速度较慢，截止频率较低，抗干扰能力差。

## Slide 24
例1：TTL电路与CMOS电路的接口电路
驱动门 负载门
VOH(min) ≥ VIH(min) （1）
VOL(max) ≤ VIL(max) （2）
IOH(max) ) ≤nIIH(max) （3）
IOL(max) ) ≤ mIIL(max) （4）
其中：n和m分别表示负载电流中IIH、IIL的个数。
当需要将TTL门与CMOS门两种器件互相连接时，驱动门与负载门之间必须满足以下关系：
其中：n和m分别表示负载电流中IIH、IIL的个数。

## Slide 25: TTL、CMOS电路的输入、输出特性参数
Notes: Cc4000是2个三输入或非门和一个非门。

## Slide 26: TTL与CMOS门电路的互连
由表可见，当采用﹢5V电源电压时，TTL与CMOS的电平基本上是兼容的。
●当用CMOS驱动TTL时，
CMOS的UOH,min =4.9V，而TTL的 UIH,min = 2.0 V，CMOS的 UOLmax = 0.1 V，而TTL UIL,max = 0.8 V。
●当用TTL驱动CMOS时，
TTL的UOL,max = 0.4 V，而CMOS的UIL,max = 1.5V可以满足需求
但当TTL的UOH,min =2.4 V时，CMOS的UIH,min = 3.5 V，在此种情况下TTL不能直接驱动CMOS，此时可在TTL输出端与电源之间接上拉电阻。

## Slide 27
P
1、用TTL电路驱动CMOS电路
例：用TTL电路驱动4000和74HC系列CMOS电路
74HCT?
用接入上拉电阻提高TTL输出的高电平
耐压可达30V
&
VDD=+15V
Notes: 电阻值怎么计算？

## Slide 28
2、用CMOS电路驱动 TTL电路
Notes: 4000系列门低电平灌电流只有0.51mA，而后面的TTL门的输入低电平电流1.6mA，显然，去定能力不够。就需要4000系列门并联起来增加电流。

## Slide 29
2、用CMOS电路驱动 TTL电路
例：用4000系列CMOS电路驱动74系列TTL电路
方法1：将同一个封装内的门电路并联使用。

## Slide 30
方法2：在CMOS电路的输出端增加一级CMOS驱动器。
CC4010 : IOL>3.2mA, m=2;
CC40107（ 驱动器）: IOL>16mA, m=10.
注：VDD=+5V.
Notes: 二款缓冲器。

## Slide 31
方法3：使用分立元件接口电路实现电流扩展。
接口电路
工作在开关状态
Notes: 如果TTL驱动CMOS呢？CMOS用10V供电。

## Slide 32
当 时，三极管截止，此时：
当 时，三极管饱和导通，此时：
接口电路