## Slide 1: 第三章 组合逻辑电路
§3.1 概念
§3.2 组合逻辑电路分析
§3.3 组合逻辑电路综合（设计）
§3.4 典型集成组合逻辑电路

## Slide 2: 组合逻辑电路的定义
逻辑电路按其功能分为:
组合逻辑电路和时序逻辑电路
电路任一时刻的输出状态只决定于该时刻各
输入状态的组合，而与电路的原状态无关。
组合电路就是由门电路组合而成，电路中没有
记忆单元，没有反馈通路。

## Slide 3: 组合逻辑电路
组合
逻辑
电路
X0
X1
X2
Xn-1
Y0
Y1
Y2
Ym-1
X0、 X1、 X2 Xn-1——输入变量
Y0、 Y1、 Y2 Ym-1——输出变量
Y0=f0(X0， X1， X2 Xn-1）
Y1=f1(X0， X1， X2 Xn-1）
Y2=f2(X0， X1， X2 Xn-1）
Ym-1=fm-1(X0， X1， X2 Xn-1）
每一个输出变量是全部或部分
输入变量的函数：
X0
X1
Xn-1
Y0
Y1
Yn-1

## Slide 4: §3.2 组合数字电路的分析
（1）根据给定逻辑图写出输出逻辑函数表达式 ；
（2）对逻辑函数表达式化简，写出最简与或表达式；
（3）根据最简表达式列出真值表；
（4）由真值表说明给定电路的逻辑功能。

## Slide 5: 【例1】
AB
AB
B
AB
A
Y0=ABAABB
=ABA+ABB
=AB+AB
Y1=AB
A B | Y0 Y1
0 0 | 0 0
0 1 | 1 0
1 0 | 1 0
1 1 | 0 1
逻辑功能：一位二进制加法。
Y0:本位和；Y1：进位位。
组合电路如图所示，分析该电路的逻辑功能。
A
B
Y0
Y1
1
&
&
&
&

## Slide 6: 【例2】
分析下面组合电路的逻辑功能。
Y=SA1A0D3SA1A0D2SA1A0D1SA1A0D0
Y=SA1A0D3+SA1A0D2+SA1A0D1+SA1A0D0
Y
D3
S
D2
D1
D0
A0
A1
&
&
&
&
&
1
1
1

## Slide 7: 逻辑功能
D3
1 1
0
D2
1 0
0
D1
0 1
0
0
 
1
D0
0 0
0
Y
A1A0
S
四选一数据选择器
A1A0: 选择控制(地址)
D3D2D1D0: 数据输入
Y=SA1A0D3+SA1A0D2+SA1A0D1+SA1A0D0
S: 使能端(选通端、片选端)
低电平有效
Y
D3
S
D2
D1
D0
A0
A1
&
&
&
&
&
1
1
1

## Slide 8: 【例3】
分析下面组合电路的逻辑功能。
Y1
Y2
Y3
1
1
A
B
>
1
>
1
>
1
Y1=A+B=A B
Y3=A+B=AB
Y2=
A+B
A+B
+
=(A+B)(A+B)
=AB+AB
A B Y1
0 0 0
0 1 0
1 0 1
1 1 0
Y2
Y3
1 0
0 1
0 0
1 0
功能: 当 A>B 时, Y1=1
当 A=B 时, Y2=1
当 A<B 时, Y3=1
是一位数字比较器

## Slide 9: §3.3 组合数字电路的综合（设计）
（1）根据设计要求，定义输入、输出逻辑变量，并给输
入、输出逻辑变量赋值，即用0和1表示信号的有关
状态；
（2）列出真值表；
（3）由真值表写出逻辑函数表达式；
（4）化简逻辑函数表达式；
（5）画出逻辑图；

## Slide 10: 【例1】
设计一三人表决电路。设计要求：多数赞成通过，反之不通过。并用与非门实现该电路。
1.设定变量：用A、B、C和Y分别表示输入和输出信号；
2.状态赋值: 赞成用1表示，反之用0表示。表决结果用指
示灯表示；灯亮表示1，不亮表示0；
3.列真值表：
A B C
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
Y
0
0
0
0
1
1
1
1
4.写逻辑函数表达式并化简：
Y=ABC+ABC+ABC+ABC
=AB+AC+BC
=AB AC BC
Notes: 画出卡诺图化简

## Slide 11: 5. 画出逻辑图：
三人表决电路
1
0
A
+5V
B
C
Y
&
&
&
&
R
=AB AC BC
Y

## Slide 12: 【例2】
设计一个可控制的组合电路，要求：当控制端 E=0时，输出端 Y=X2；当E=1时，输出端Y=3X+5。X为AB两位二进制数，Y也用二进制数表示。
控制端
E
A
B
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
0
1
0
0
1
0
1
1
0
1
输入X
输出Y
Y3 Y2 Y1 Y0
0 0 0 0
0 0 0 1
0 1 0 0
1 0 0 1
0 1 0 1
1 0 0 0
1 0 1 1
1 1 1 0
Y3=AB+EA+EB
Y2=EAB+EAB+EAB
Y1=EA
Y0=EB+EB
Notes: 1.X.X表示两个AB二进制数相乘得四位二进制数：0000,0001,0100,1001；
2.3X+5表示3乘以AB这个二进制数，得四位二进制数：0101,1000,1011,1110.

## Slide 13: 【例3】
三层楼房，楼道只有一盏灯。试设计该楼道灯控制电路。要求：在每一层均可控制开关。
开关—A、B、C
合——“1”
开——“0”
灭——“0”
亮——“1”
灯—Y
A、B、C Y
0 0 0
0
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1
0 1 1
1 0 1
1 1 0
0
1 1 1
1
A
B
C
Y
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
Notes: 用异或门实现？Y=ABC
功能：楼道灯控制；一位全加器的和，一位全减器的差